HCCT7M1L－(1~100A)/(1~100mA)立式穿芯微型精密电流互感器

技术规格书

一、外形图、安装尺寸和线圈图：

二、性能参数： 
1、 用电阻法直接获得采样电压时（如下图一所示），性能参数见表一；

2、 用IC法获得采样电压时（如下图二所示），性能参数见表二;

表一：

| 产品型号 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 额定采样 电阻RL | 额定采样电压 | 相移 | 非线 性度 | 线性范围 | 耐压 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCCT7M1L-80A/32mA | 80A | 32mA | 20Ω | 0.64V | ≤20' | ≤0.2% | ≥2倍额定 | ≥3KV | ≤0.15W |
| HCCT7M1L-80A/40mA | 80A | 40mA | 25Ω | 1V |  |  | ≥1.5倍额定 |  |  |
| HCCT7M1L-30A/10mA | 30A | 10mA | 100Ω | 1V |  |  | ≥1.5倍额定 |  |  |
| HCCT7M1L-50A/25mA | 50A | 25mA | 20Ω | 0.5V |  |  |  |  |  |
| HCCT7M1L-50A/10mA | 50A | 10mA | 100Ω | 1V |  |  | ≥2倍额定 |  |  |

表二：

| 产品型号 | 额定输入 电流 | 额定输出 电流 | 额定采样电压 | 相移 | 非线性度 | 线性范围 | 耐压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCCT7M1L-80A/32mA | 80A | 32mA | ≤1/2倍IC电源电压 | ≤5' | ≤0.1% | ≥2倍额定 | ≥3KV |
| HCCT7M1L-80A/40mA | 80A | 40mA |  |  |  |  |  |
| HCCT7M1L-30A/10mA | 30A | 10mA |  |  |  |  |  |
| HCCT7M1L-50A/25mA | 50A | 25mA |  |  |  |  |  |
| HCCT7M1L-50A/10mA | 50A | 10mA |  |  |  |  |  |