技术规格书

| 产品类型 | 开合式电流互感器 | 直流电阻 | 46Ω±10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | HCKCT023M-50A/25mA HCKCT023M-100A/50mA HCKCT023M-200A/100mA |  |  |
| 工作环境 | 环境温度 | -40℃～+85℃ | 贮存温度 | -40℃～+85℃ |
|  | 相对湿度 | ≤90% | 气压条件 | 正常大气压 |
| 电气参数 | 一次额定电流 | 50A/100A/200A | 误差非线性 | 0.5% |
|  | 二次额定电流 | 25mA/50mA/100mA | 相位非线性 | 90′ |
|  | 过载倍数 | 1.2倍 | 工作频率 | 50/60Hz |
|  | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 工频耐压 | 4500V（rms）(2mAMin) |
| 机械参数 | 一次端子 |  | 一次长度 |  |
|  | 二次与屏蔽端子 |  | 端子长度 |  |
|  | 外 壳 | ABS阻燃材料 | 灌 封 |  |
|  | 重 量 |  | 公 差 |  |
| 外 形 尺 寸 图 |  | 电气原理图 P1—P2穿芯 黑线和P2同名端 |
| 电气 性能 测试 | 额定电流百分比 | 5%-20% | 20%-80% | 80%-100% | 100%-120% |
|  | 比差（％） | ＜±0.8 | ＜±0.5 | ＜±0.3 | ＜±0.3 |
|  | 角差（′） | ＜100 | ＜80 | ＜70 | ＜50 |