HC-208  热电偶温度采集模块

V3.0

# 一、产品介绍

- 简介

HC-208 系列模块可实现4~8路热电偶温度信号测量，可接S、R、B、K、N、E、J、T等各型号的热电偶温度信号，转换为数字信号，通过RS-485接口传到主机或PLC单元。

- 功能特点

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 可选4~8路热电偶温度信号输入，可接S、R、B、K、N、E、J、T等各型号的热电偶温度传感器

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，插拔式端子接线，方便现场安装布线

- 技术参数

- 输入规格

  - 热电偶型号：S、R、B、K、N、E、J、T等可选

  - 测量温度范围：可软件配置；

  - 信号输入：差分输入；

- 通讯接口

  - 接口类型：1路RS-485通讯接口

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约

  - 通讯地址：1～247可设置

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量精度：±0.5%FS；

- 隔离：不隔离，所有信号共GND；

- 电源

  - DC+10～30V供电，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.5W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×72×42mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   B型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 10~30V | 24 | AGND | 地 |
| 2 | V- | 电源地 | 23 | TC8- | 8通道热电偶信号负端 |
| 3 | NC | 保留 | 22 | TC8+ | 8通道热电偶信号正端 |
| 4 | A+ | RS485 A+ | 21 | TC7- | 7通道热电偶信号负端 |
| 5 | B- | RS485 B- | 20 | TC7+ | 7通道热电偶信号正端 |
| 6 | GND | 公共地 | 19 | TC6- | 6通道热电偶信号负端 |
| 7 | TC1+ | 1通道热电偶信号正端 | 18 | TC6+ | 6通道热电偶信号正端 |
| 8 | TC1- | 1通道热电偶信号负端 | 17 | TC5- | 5通道热电偶信号负端 |
| 9 | TC2+ | 2通道热电偶信号正端 | 16 | TC5+ | 5通道热电偶信号正端 |
| 10 | TC2- | 2通道热电偶信号负端 | 15 | TC4- | 4通道热电偶信号负端 |
| 11 | TC3+ | 3通道热电偶信号正端 | 14 | TC4+ | 4通道热电偶信号正端 |
| 12 | AGND | 地 | 13 | TC3- | 3通道热电偶信号负端 |