HC-1F系列频率变送器

V2.0

产品简介

本系列产品可实现0～100KHz范围内各量程的频率信号转为

模拟量信号输出；输入可为1路或2路频率信号，通过隔离

变换及CPU处理后，转换为1路或2路的0／4mA～20mA或

0／1V～5V标准直流信号输出；

具有高精度、高隔离、性能稳定、抗干扰能力强等特点。

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线；

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998,ICE688:1992

- 输入信号：交流信号或有源脉冲信号，输入为触点信号时需外加上拉电阻转为有源信号；

- 输入频率标称值（Hz）：45～55、40～60、50、60、100、200、500、1K、2K，5K，10K，20K，50K，100K等各量程可选；

- 输入电压标称值：5V、12V、24V、100V、300V、500V各量程；

- 输入电压幅度范围： 30％～120％电压标称值可正确测量频率；

- 输入阻抗：≥1K(／V；

- 输入过载能力：1.2倍标称值可持续，2倍标称输入电压，可持续1s；

- 输出规格：0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V等标准直流信号

- 精度等级：0～5/10V输出型±0.2%F.S，0/4～20mA输出型±0.5%F.S

- 输出负载能力：电压输出型5mA；电流输出型≤650(（24V电源），≤200(（12V电源）

- 输出纹波：≤10mV（有效值，额定输出负载时）

- 响应时间：≤300ms

- 耐压强度：输入/输出/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 工作环境：－10℃～60℃；相对湿度5～95%无结露

- 温度漂移：≤100PPM(-10℃～＋60℃范围内)

- 辅助电源：DC12～24V ；消耗电流：≤50mA

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 产品尺寸：  118×36×59mm

外型及安装

A型外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将产品卡入导轨即可；

接线：使用0.2～2.5mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

典型接线示意图

HC-1F系列频率变送器接线示意图

信号输入接线示意图

1、单路输入接线示意图     2、两路输入接线示意图      3、无源触点信号输入

4、集电极开路无源信号输入接线示意图

5、定制型（1FA-T2型）2路流量传感器输入典型接线示意图

信号输出接线示意图

1、单路输出信号接线图         2、两路输出信号接线图

产品型号说明

| HC-1F 5 -1KHZ*12V - 24V A B C D E F 选型示例：HC-1F1A511—1LKZ*12V 24V 说明：表示单路1KHZ频率量程，输入电压12V、4～20mA输出、24V供电、A外型的单相频率变送器； | A---1：单相/1路输入; 2：2路输入 B---A外型,10P端子接线型，卡轨安装 C---输出类型 1：4～20mA; 2：0～20mA; 3：0～10mA；4：0～5V；5：0～10V；6:1～5V 7：自定义 D--- 1：单电源两隔离; E---频率量程*输入电压 F---供电电源值 |
| --- | --- |

订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

输入通道数量：□ 1路  □ 2路

额定频率：  □40～60HZ  □10KHZ   □

输入电压：  □ 24V      □ 300V   □

输出类型：  □4～20mA   □0～20mA  □0～5V  □0～10V  □

工作电源：  □DC+12～24V   □

注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，变送器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器。

- 变送器在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。